## Slide 1
Sistema de Classificacao
de Criticidade de Erosoes
Versao 3 (V3)
GeoMonitor | Monitoramento de Processos Erosivos em Linhas de Transmissao

## Slide 2
Por Que Classificar Erosoes?
GeoMonitor | Criticidade V3
Sem classificacao, todas as erosoes recebem a mesma atencao — desperdicando recursos em casos leves e atrasando resposta em casos graves.
Risco Estrutural
Comprometimento de fundacoes de torres e estais
Risco Operacional
Obstrucao ou destruicao de vias de acesso exclusivas
Risco Financeiro
Intervencoes emergenciais de alto custo vs. preventivas
Risco Regulatorio
Multas ambientais, embargos, exigencias de PRAD

## Slide 3
Visao Geral do Calculo
GeoMonitor | Criticidade V3
Score = T + P + D + S + E + A (+V)
T
Tipo de erosao
0 a 6 pontos
P
Profundidade
0 a 6 pontos
D
Declividade
0 a 6 pontos
S
Tipo de solo
0 a 6 pontos
E
Exposicao
0 a 6 pontos
A
Atividade
0 a 6 pontos
Score base maximo: 36 pts | Modificador via (V): ate +4 pts | Maximo teorico: 40 pts

## Slide 4
Dimensao T — Tipo de Erosao
GeoMonitor | Criticidade V3
Classifica a gravidade intrinseca do processo erosivo.
Classe | Tipo | Pontos
T1 | Laminar (erosao superficial difusa) | 0
T2 | Sulco (incisao linear rasa) | 2
T3 | Ravina (incisao profunda) | 4
T4 | Vocoroca / Movimento de massa | 6

## Slide 5
Dimensoes P, D e S
GeoMonitor | Criticidade V3
P — Profundidade
Classe | Faixa | Pts
P1 | Ate 1 m | 0
P2 | 1 a 10 m | 2
P3 | 10 a 30 m | 4
P4 | > 30 m | 6
D — Declividade
Classe | Faixa | Pts
D1 | < 10° | 0
D2 | 10° a 25° | 2
D3 | 25° a 45° | 4
D4 | > 45° | 6
S — Tipo de Solo
Classe | Tipo | Caracteristica | Pts
S1 | Lateritico | Resistente, boa estruturacao | 0
S2 | Argiloso | Coesao moderada | 2
S3 | Solos rasos | Pouca espessura sobre rocha | 4
S4 | Arenoso | Sem coesao, alta erodibilidade | 6

## Slide 6
Dimensao E — Exposicao (Distancia)
GeoMonitor | Criticidade V3
Mede a distancia entre a erosao e a estrutura mais proxima (torre, fundacao ou borda da via).
Classe | Distancia | Pontos
E1 | Acima de 50 m | 0
E2 | 20 a 50 m | 2
E3 | 5 a 20 m | 4
E4 | Menos de 5 m | 6
Regra Especial — Via de Acesso
Erosao no leito da via: distancia = 0, classe E4 automatica
Erosao no talude adjacente: distancia medida ate a borda da plataforma da via

## Slide 7
Dimensao A — Atividade Erosiva
GeoMonitor | Criticidade V3
Combina dois indicadores de campo: sinais de avanco e vegetacao no interior da erosao.
Classe | Sinais de Avanco | Vegetacao Interior | Interpretacao | Pts
A1 | Nao | Sim | Estabilizada | 0
A2 | Nao | Nao | Indeterminada | 2
A3 | Sim | Sim | Atividade parcial | 4
A4 | Sim | Nao | Avanco ativo (mais grave) | 6
Sinais de avanco: trincas de tensao na borda, material solto recente, ausencia de vegetacao nas paredes.
Vegetacao interior: raizes, gramineas ou arbustos estabelecidos dentro da erosao indicam estabilizacao.

## Slide 8
Faixas de Criticidade C1 a C4
GeoMonitor | Criticidade V3
C1
Baixo
Score: 0 – 9 | Prazo: 24 meses | Preventiva
C2
Medio
Score: 10 – 18 | Prazo: 12 meses | Corretiva leve
C3
Alto
Score: 19 – 27 | Prazo: 6 meses | Corretiva estrutural
C4
Muito Alto
Score: >= 28 | Prazo: 3 meses | Engenharia / PRAD

## Slide 9
Modificador de Via de Acesso
GeoMonitor | Criticidade V3
Quando a erosao afeta diretamente uma via de acesso exclusiva, pontos adicionais sao somados ao score base.
Situacao | Pontos
Obstrucao total da via | +3
Obstrucao parcial sem rota alternativa | +2
Obstrucao parcial com rota alternativa | +1
Ruptura da plataforma da via | +2
Via de terra (sem pavimentacao) | +1
Teto maximo acumulado: +4 pontos (mesmo que a soma dos modificadores seja maior)

## Slide 10
Regras Especiais
GeoMonitor | Criticidade V3
Piso Minimo C3 — Base de Torre
Vocoroca ou movimento de massa + distancia < 5 m + base de torre = nunca abaixo de C3.
Teto C2 — Fora da Faixa de Servidao
Erosoes fora da faixa, em area de terceiros, nunca ultrapassam C2. A responsabilidade e do proprietario.
Monitoramento Exclusivo — Fora da Faixa
Apenas: monitoramento visual, registro fotografico e notificacao ao proprietario. Sem intervencao fisica.
Cap de Monitoramento — C1/C2 em Area de Terceiros
Para C1/C2 em area de terceiros ou declividade baixa: apenas monitoramento. Intervencoes sao opcionais.

## Slide 11
Solucoes Inteligentes por Contexto
GeoMonitor | Criticidade V3
O sistema cruza 3 eixos para filtrar as solucoes mais adequadas:
Faixa
C1, C2, C3, C4
Local
Faixa servidao
Via de acesso
Base de torre
Fora da faixa
Tipo Erosao
Laminar, Sulco
Ravina, Vocoroca
Mov. de massa
27 solucoes filtradas por contexto
C1: cobertura vegetal, curvas de nivel, mulching
C2: barraginhas, canaletas vegetadas, hidrossemeadura
C3: reconformacao de taludes, check dams, escadas hidraulicas
C4: rede de drenagem completa, estruturas de contencao, PRAD

## Slide 12
Cenario Exemplo — C4 (Muito Alto)
GeoMonitor | Criticidade V3
Vocoroca profunda em solo arenoso, proxima a torre, com avanco ativo
Dimensao | Classe | Descricao | Pts
T — Tipo | T4 | Vocoroca | 6
P — Profund. | P4 | > 30 m | 6
D — Decliv. | D3 | 25° a 45° | 4
S — Solo | S4 | Arenoso | 6
E — Expos. | E4 | < 5 m | 6
A — Ativid. | A4 | Avanco ativo | 6
Score = 34 | C4 — Muito Alto | Prazo: 3 meses | Engenharia / PRAD

## Slide 13
Cenario Exemplo — C2 (Medio)
GeoMonitor | Criticidade V3
Sulco moderado em solo argiloso, distante da torre, sem sinais de avanco
Dimensao | Classe | Descricao | Pts
T — Tipo | T2 | Sulco | 2
P — Profund. | P2 | 3 m | 2
D — Decliv. | D2 | 12° | 2
S — Solo | S2 | Argiloso | 2
E — Expos. | E2 | 30 m | 2
A — Ativid. | A2 | Indeterminada | 2
Score = 12 | C2 — Medio | Prazo: 12 meses | Corretiva leve

## Slide 14
Evolucao V1 — V2 — V3
GeoMonitor | Criticidade V3
V1 — Legada
5 dimensoes com escalas inconsistentes
Sem sinais de avanco como dimensao
C4 praticamente inatingivel
V2 — Intermediaria
Separacao backend/frontend (com divergencias)
Solo arenoso = solos rasos (mesma pontuacao)
Apenas 3 classes de declividade (D1-D3)
V3 — Atual
6 dimensoes balanceadas (0-6 pts cada)
Nova dimensao A (Atividade)
Solo arenoso separado (S4 = 6 pts)
D4 para declividade > 45°
Modificador de via de acesso
Regras contextuais (piso C3, teto C2)
27 solucoes filtradas por contexto
Motor unificado (sem divergencias)

## Slide 15
Obrigado
Perguntas?
GeoMonitor — Sistema de Classificacao de Criticidade V3